ПАСПОРТ НА ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс ручной гидравлический  со встроенным насосом - устройство, которое применяется для создания усилия от нескольких тонн и более в процессе сборно-разборных операций с различными деталями (штифты, втулки, пальцы). Чаще всего это оборудование используется в ремонтных или производственных цехах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Усилие, т | Ход штока, мм | Масса, кг | Габариты, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118126 | 12 | 180 | 44 | 700х700х1560 |  |  |  |
| 118206 | 20 | 190 | 50 | 740х720х1560 |  |  |  |
| 1001729 | 50 | 190 |  | 740х720х1560 |  |  |  |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция изделия представляет собой раму с закрепленным к ее верхней части силовым гидравлическим цилиндром (домкратом), шток которого направлен вниз, в сторону площадки-держателя обрабатываемой детали.

Чтобы привести пресс в рабочее состояние, необходимо установить его на ровной твердой поверхности. Далее нужно плотно закрутить спускной вентиль гидравлического домкрата, встроенного в корпус пресса. Установив обрабатываемую деталь на рабочую площадку устройства, можно приступить к ее опрессовке. Развитие усилия гидравлического узла (домкрата) достигается за счет маятникового движения ручки.

Для возврата штока гидроузла и исходное положение нужно ослабить спускной вентиль.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- регулярно проверяйте состояние и затяжку всех основных узлов изделия

- перед эксплуатацией проверьте надёжность креплений

- не используйте изделие, если развиваемого им давления не хватает

- температура в помещении, где проводятся ремонтные работы, не должна выходить за интервал –10…+45 градусов

- запрещено эксплуатировать изделие с использованием гидравлических жидкостей неизвестной марки и класса чистоты

- запрещено эксплуатировать изделие в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т. д.) без дополнительных мер по защите

- запрещено наносить удары по изделию

- запрещено эксплуатировать инструмент необученному персоналу, проводить ремонт механизма при его силовом натяжении

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации - 3 года.