ПАСПОРТ НА ГАЙКОЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гайколом гидравлический предназначен для быстрого и безопасного удаления повреждённых и заржавевших гаек, которые невозможно отвинтить гаечным ключом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Усилие, т | Диапазон гаек | Масса, кг | Габариты, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118245 | 14 | М8-М24 | 8,0 | 620х150х100 |  |  |  |
| 118275 | 20 | М22-М27 | 8,0 | 540х160х100 |  |  |  |
| 11841505 | 35 | М27-М33 | 8,2 | 320х95х95 |  |  |  |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гайколом состоит из следующих основных узлов и деталей: гидравлического цилиндра с рабочим поршнем, гидравлического встроенного насоса, клиновидного ножа и быстроразъёмного соединителя. Гайколом является гидравлическим инструментом с пружинным возвратом рабочего поршня.

Работа:

- Перед началом работы необходимо установить режущий нож (возможна поставка с установленным ножом) и произвести «холостой» рабочий цикл.

- Разместить в рабочей зоне головки разрезаемую на болте или шпильке гайку. Завинтить на цилиндре гидравлического насоса запорный вентиль по часовой стрелке до упора (положение «закрыто»), затем совершать маятниковые движения рукояткой насоса. Рабочий поршень с режущим ножом под действием давления, создаваемого насосом, совершает движение в сторону гайки и тем самым разрезает (раскалывает) ее.

- По окончании резки отвинтить вентиль насоса против часовой стрелки, тем самым происходит сброс давления, и рабочий поршень с ножом под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- регулярно проверяйте состояние и затяжку всех основных узлов изделия

- запрещено превышать номинальный диапазон гаек

- перед эксплуатацией проверьте надёжность креплений

- не используйте устройство, если развиваемого им давления не хватает для резки

- температура в помещении, где проводятся ремонтные работы, не должна выходить за интервал –10…+45 градусов

- запрещено эксплуатировать изделие с использованием гидравлических жидкостей неизвестной марки и класса чистоты

- запрещено эксплуатировать изделие в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т. д.) без дополнительных мер по защите

- запрещено наносить удары по изделию

- запрещено эксплуатировать инструмент необученному персоналу, проводить ремонт механизма при его силовом натяжении

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации - 3 года.