ПАСПОРТ НА АРМАТУРОРЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Арматурорез гидравлический переносной используется для резки прутков из арматурной стали, стальных прутков квадратного, круглого, шестигранного сечения, а также изделий из других менее твёрдых материалов различного диаметра при выполнении строительных, монтажных, ремонтных и иных работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Усилие, т | Диапазон резки, мм | Масса, кг | Габариты, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118103 | 8 | 4-10 | 2,5 | 420х370х200 |  |  |  |
| 118163 | 10 | 4-16 | 4,0 | 450х450х220 |  |  |  |
| 118223 | 12 | 4-20 | 5,0 | 530х390х230 |  |  |  |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Арматурорез состоит из следующих основных узлов: корпуса, рабочей головки С-образной формы с неподвижным ножом, гидравлического цилиндра с рабочим поршнем, на котором установлен подвижный нож и быстроразъемного соединения, предназначенного для соединения арматурореза с источником давления (например, с гидравлическим насосом одинарного действия). Подвижный и неподвижный ножи имеют клиновидную форму заточки. Возврат рабочего поршня с подвижным ножом в исходное положение – пружинный.

Работа:

- В рабочей зоне арматурореза расположить пруток арматуры, который необходимо перерезать.

- Завинтить вентиль на насосе по часовой стрелке до упора, т.е. в положение «ЗАКРЫТО».

- Произвести движение подвижной рукояткой гидравлического насоса (т.е. поднимаем ее вверх и затем опускаем вниз). Рабочий поршень с подвижным ножом посредством давления, создаваемого насосом, совершает движение в сторону неподвижного ножа. Ножи сходятся, и происходит перерезание арматуры.

- По окончании перерезания арматуры необходимо на насосе отвинтить вентиль против часовой стрелки, тем самым происходит сброс давления насоса, и рабочий поршень с подвижным ножом под действием возвратной пружины возвращается в свое исходное положение.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- регулярно проверяйте состояние и затяжку всех основных узлов изделия

- запрещается превышать номинальный диапазон резки

- перед эксплуатацией проверьте надёжность креплений

- не используйте устройство, если развиваемого им давления не хватает для резки

- температура в помещении, где проводятся ремонтные работы, не должна выходить за интервал –10…+45 градусов

- запрещено эксплуатировать изделие с использованием гидравлических жидкостей неизвестной марки и класса чистоты

- запрещено эксплуатировать изделие в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т. д.) без дополнительных мер по защите

- запрещено наносить удары по изделию

- запрещено эксплуатировать инструмент необученному персоналу, проводить ремонт механизма при его силовом натяжении

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации - 3 года.